## Slide 1
Kirchoff törvényei,
Ohm törvénye teljes áramkörre

## Slide 2
Kirchoff I. törvénye (csomóponti törvény):
Tekintsünk egy csomópontot, ahova I1, I2, I3, I4, … áramok folynak be (vagy ki).
I1
I2
I3
I4
Egy csomópontba a befolyó és kifolyó áramok erősségének
algebrai összege zérus.
Ez a törvény a töltésmegmaradást fejezi ki, azaz csomópontban töltés nem tűnik el és nem is keletkezik.

## Slide 3
Kirchoff II. törvénye (huroktörvény):
Tekintsünk egy zárt áramkört, amelyben vannak ellenállások és feszültségforrások:
I3
U3
R4
U4
I4
R3
U1
I1
R1
R2
U2
I2
A törvény matematikai alakja:
Zárt áramkörben a feszültségesések és telepfeszültségek algebrai összege zérus.

## Slide 4
Az egyenáram munkája és teljesítménye
A potenciál és feszültség definíciójából következik, hogy ha egy Q töltést a mező végigvisz két U potenciálkülönbségű pont között, akkor azon W=QU munkát végez.
Ha a feszültség, és az áram időben állandó, akkor a töltés Q=It alakban, adható meg.
A munka:
A teljesítmény az időegység alatt végzett munka:
illetve:

## Slide 5
A villamos áram munkát tud végezni, azaz energiát szállít, az energiaszállítás azonban nem a vezetőben, hanem a vezető körüli elektromágneses mezőben történik.
Változó feszültség és áram esetében a munka:

## Slide 6
Ohm törvénye teljes áramkörre
Két elektromosan töltött testet, amelyeken az elektromos töltés nagysága nem egyezik meg összekötve egy vezetővel töltés áramlás indul meg közöttük (elektromos áram folyik), ami addig tart, amíg a töltések ki nem egyenlítődnek.
-
-
-
-
-
-
-
Ha folyamatos áramot szeretnénk fenntartani, úgy a már átáramlott töltéseket vissza kell vinni a kiindulási pontra. Ezt csak munkavégzés árán tudjuk biztosítani: mechanikai energiával meghajtott generátorral, molekuláris energiát felhasználó kémiai reakcióval, napenergia segítségével.
Energia átalakító
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 7
Legyen a töltéshordozókat visszajuttató egység egy feszültségforrás, a folyamat veszteségeit tekintsük egy sorosan kapcsolt ellenállásnak, ez a feszültségforrás
belső ellenállása .
Az áramkör összes többi ellenállását, ami az összekötő huzalok illetve a fogyasztó ellenállása szintén egy ellenállásnak tekintjük, ez a külső ellenállás.
Termodinamika II. főtétele: energia átalakítás nem lehetséges 100 % hatásfokkal
Rkülső
I
I
I
Uk
+
-
feszültség forrás
Rbelső
U0
terhelés
A feszültségforráson kívül az áram a
pozitív pólustól folyik a negatív felé, a feszültségforrásban fordítva. A feszültségforrás és a fogyasztó (külső ellenállás) feszültségnyila egymással ellenkező irányú.

## Slide 8
Az U0 az ideálisnak gondolt feszültségforrás feszültsége az ún. üresjárási feszültség, vagy elektromotoros erő.
Kirchhoff II. törvénye alapján:
ebből:
Ohm törvénye teljes áramkörre.
Ez az egyenlet az
Szavakban: egy feszültség forrást, belső és külső ellenállást tartalmazó zárt áramkörben folyó áram erőssége az üresjárási feszültség és a belső és külső ellenállások összegének a hányadosa.

## Slide 9
A kapocsfeszültség (ami a két kis körrel jelölt kapcsokon mérhető):
I
I
I
Uk
+
-
feszültség forrás
Rbelső
U0
terhelés
Rkülső
Ha a kapcsokra nem kapcsolunk ellenállást, hogy üresjárásról van szó.
Ha , akkor azt mondjuk, hogy rövidrezártuk a feszültségforrást. Ezt az általában nem viseli el, legalábbis nem hosszú ideig. A rövidzárási áram:
Ekkor a kapcsokon megjelenő feszültség: U0 mert nem folyik áram, és így a belső ellenálláson eső feszültség zérus.

## Slide 10
A feszültségforrás által a külső ellenállásnak szolgáltatott teljesítmény:
Szélsőérték számítással kimutatható, hogy a maximális teljesítmény akkor vehető ki a feszültségforrásból, ha Rk=Rb. Ha ez az eset áll fenn, akkor illesztésről beszélünk.
A belső feszültséget generáló ideálisnak vélt folyamatok teljesítménye (ez a befektetett teljesítmény):
A teljes energiatermelés hatásfoka tehát:

## Slide 11
Behelyettesítve ( Rk=Rb )adódik, hogy illesztésnél a hatásfok 50%.
A fentiekben sokszor használtuk a feszültségforrás szót általános jelentésben. Az elektronikában feszültségforrásnak nevezzük azokat a villamos energiaforrásokat, amelyek kapocsfeszültsége a terhelő ellenállástól (Rk) független, vagy közel az. Más szóval belső ellenállása a terhelő ellenálláshoz képest elhanyagolható.
Áramforrásnak pedig azokat villamos energiaforrásokat nevezzük, amelyek áramerőssége közel független a terhelő ellenállástól. Áramforrásoknál a belső ellenállás párhuzamos a terheléssel.